# Baumit MPA 35

## Lubitsement-masinkrohv

■	Mehaaniliselt vastupidav

■	Auru läbilaskev

■	Vett tõrjuv (hüdrofoobne)

| Toode | Lubja ja tsemendi baasil tööstuslikult toodetud krohv. Pealekandmiseks kas käsitsi või masinaga. |
| --- | --- |
| Omadused | Mehaaniliselt vastupidav Auru läbilaskev Vett tõrjuv (hüdrofoobne) |
| Koostis | Tsement, kaltsiumhüdroksiid (ehituslubi), liiv, lisandid |
| Kasutamine | Masinkrohv sise- ja välistöödeks. |
| Tehnilised andmed | Tugevusklass: | GP-CS II |
|  | Maksimaalne terasuurus: | 2,0 mm |
|  | Survetaluvus (28 päeva): | ≥ 2,5 N/mm2 |
|  | Soojusjuhtivustegur λ: | 0,5 W/(m·K) |
|  | Veeauru difusioonitakistustegur μ: | u 15 |
|  | Kuiva toote massitihedus: | 1250 kg/m3 |
|  | Vajalik veekogus: | krohvile u 10,0 l/kott (25 kg) |
|  | Kihi min paksus: | välistöödeks 20 mm |
|  | Kihi max paksus: | 30 mm ühe töökäigu jooksul |
|  | Materjalikulu: | u 14,0 kg/m2, kui krohvi paksus on 10 mm |
| Pakend | 25 kg kott, 48 kotti alusel Silo |
| Säilitamine | Kõlblikkusaeg 12 kuud suletud pakendis, hoida kuivas kohas alustel. |
| Kvaliteedigarantii | Pidev kvaliteedikontroll tehase laboris. |
| Ohutusnõuded kemikaaliseaduse alusel | Kemikaaliseadusele vastavad ohutusnõuded leiate ohutuskaardilt (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 31 ja lisa II kohaselt) www.baumit.com või küsige asjakohasest tehasest. |

| 1/2 | 01/2017 | Baumit SIA Pildas iela 16B, Riia LV-1035, Läti Tel +371 6745 1315, e-post office@baumit.lv, koduleht www.baumit.lv | Tulevikuga ideed. |
| --- | --- | --- | --- |

| Aluspind | Aluspind peab olema puhas, kuiv, koormusttaluv, külmumata, niiskustimav ja tasane, rasva- ja tolmuvaba ning lahtiste osadeta. Elektriinstallatsioonikaablite kanalid tuleb enne krohvimist täita lubitsementseguga (näiteks Baumit SpeedFill), metallelemendid tuleb katta korrosioonivastase värviga. Välistöödel tuleb alati kasutada nakkemörti Baumit VorSpritzer. |
| --- | --- |
| Pinna ettevalmistamine | ■ Tellis (õõnes/tavaline): krohv kantakse peale ühesuguses konsistentsis kahe töökäiguga värske värskele. ■ Tsementmüür ja integreeritud soojusisolatsiooniga tsementmüür: aluspinda ei ole vaja eelnevalt töödelda. ■ Saepuruplaat, krohvi pealekandmine ühe kihina: aluspinda ei ole vaja eelnevalt töödelda. Krohvi sisse tuleb lisaks töödelda sarrusvõrk. Saepuruplaat, krohvi pealekandmine mitme kihina: nakkekiht vahendiga Baumit VorSpritzer, kuivamisaeg 21 päeva, materjalikulu u 20 kg/m2, või töödelda lisaks sarrusvõrk. ■ Gaasbetoon: korralikult niisutatud aluspinnale kanda nakkekiht vahendiga Baumit VorSpritzer, kuivamisaeg 3 päeva, materjalikulu u 10 kg/m2. ■ Betoon: krohv kantakse peale kas värske värskele või pärast 24tunnist kuivamisaega. |
| Töötlemine | Krohvi võib töödelda järgmiste krohvimasinatega: näit PFT G4, S48, S58, M3. Enne töö alustamist tuleb veenduda, et masinas ei oleks kipsi sisaldava materjali jääke. Enne krohvi pealekandmist fikseeritakse serva- ja nurgaprofiilid. Krohv kantakse tavaliselt peale kahes järgus krohvimasinaga värske värskele ja tasandatakse H-profiillatiga. Pärast kuivamist krohvipind hõõrutatakse/vilditakse sobiva hõõrutiga. Kui on vajalik maksimaalselt paks krohvikiht, tuleb esimene kiht (max paksus 30 mm) töödelda krohvikraabitsaga. Pärast vähemalt 24tunnist kuivamisaega kantakse peale teine kiht. Pärast tasandamist tuleb kaks päeva hoida niiskena. |
| Juhised | Krohvi pealekandmise ja kõvastumise ajal ei tohi materjali, õhu ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C. Mitte kasutada vihma, otseste päikesekiirte, tugeva tuule ja tõmbetuule korral. Tootele ei tohi lisada mingeid muid materjale, sest see võib muuta toote omadusi. Värskelt töödeldud krohvi hoida vähemalt kaks päeva niiskena. Kütteseadmete kasutamise, eriti gaasi korral on vajalik hea ventilatsioon. Keelatud on vahetult krohvi soojendada. Enne iga järgmist kihti peab krohv olema täielikult kuivanud (vähemalt 10 päeva 1 cm paksuse kohta) ja nõuetekohaselt ette valmistatud. Viimased kihid Kõik saadaolevad ehitusvärvid ja krohvid, näiteks järgmised: Baumit NanoporColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit StellaporTop Baumit StyleTop Baumit GranoporColor Krohvimasina kasutamiseks hoones on vajalik: ■ elektriühendus 380 V, 25 A; ■ veejuhe ¾“ liidesega ja püsiva survega vähemalt 3 baari. |
| Ümbritsevate pindade kaitse | Töötamise ajal tuleb nõuetekohaselt kaitsta krohvitavate pindade lähiümbrust (eriti klaaskeraamilisi, klinkerkivist, looduslikust kivist, lakitud ja metallist pindu). Määrdunud pinnad pesta kohe rohke veega, ootamata, kuni need kuivavad. |

Ettevõtte Baumit suulised ja kirjalikud soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta põhinevad käesoleva aja teadusesaavutustel ja meie pikaajalistel kogemustel. Need ei ole õiguslikult siduvad ja neid ei saa käsitleda mistahes õigussuhete alusena või ühegi lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest Baumiti toodete sihipärase kasutamise ja üldiste ehituspõhimõtete järgimise eest. Ettevõte Baumit säilitab õiguse teha muudatusi, mis on seotud tehnoloogia arenguga ja parandavad toodete või nende kasutamise kvaliteeti. Alates uusimate tehniliste andmete avaldamisest muutuvad nende varasemad versioonid kehtetuks. Uusimad andmed leiate ettevõtte Baumit internetilehelt. Lisateavet saate küsida lähimalt piirkondlikult esindajalt, kes tagab kiire nõustamise ja kohaletoomise.

| 2/2 | 01/2017 | Baumit SIA Pildas iela 16B, Riia LV-1035, Läti Tel +371 6745 1315, e-post office@baumit.lv, koduleht www.baumit.lv | Tulevikuga ideed. |
| --- | --- | --- | --- |